|  | Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10; Телефоны: (495) 783-39-64, 365-47-88; Факс: (495) 785-43-14, 366-62-83; Website: www.diagnost.ru; E-mail: diagnost@diagnost.ru |  |
| --- | --- | --- |

LumaSMART

Система прямого измерения температуры "горячих" точек обмотки трансформаторов с люминесцентными датчиками

Трансформаторы часто подвергаются воздействию перегрузок и без соответствующего контроля и защиты могут быть выведены из строя. Важнейшей задачей является измерение температуры участков опасного перегрева ("горячих" точек) обмотки трансформаторов, так как термическое воздействие на обмотку в результате перегрузок является одним из основных факторов, определяющих срок эксплуатации трансформаторов. Постоянный контроль температуры "горячих" точек позволяет оценивать изменения состояния изолирующего материала обмоток и предотвращать аварии, возникающие в результате медленного разрушения изоляции.

На сегодняшний день самой современной и надежной является система измерения температуры участков опасного перегрева ("горячих" точек) обмотки трансформаторов LumaSMART производства компании LumaSense Technologies.

Компания LumaSense Technologies (в лице своего подразделения Luxtron), уже в течение 30 лет является мировым лидером в области разработки и производства оптоволоконных систем измерения температуры с использованием люминесцентной технологии Fluoroptic( и основным разработчиком интеллектуальных систем нового поколения (Smart Grid).

Новейшим воплощением этих технологий является контроллер LumaSMART, который предназначен для отображения температуры "горячих" точек обмоток трансформаторов в реальном времени и управления различными обслуживающими системами.

Контроллер LumaSMART не имеет смещения показаний температуры и не требует калибровки, что делает его надежным и экономичным средством контроля температуры трансформаторов и управления системами охлаждения и защиты.

Люминесцентные датчики температуры и оптоволоконные кабели с кевларовым покрытием и тефлоновой оплеткой уже стали стандартом в промышленности. Имея 5-слойную защиту, они способны выдерживать самое неблагоприятное воздействие внешней среды без потери физических свойств или снижения точности измерений температуры.

Схема контроля температуры обмотки силовых трансформаторов

Система LumaSMART включает:

- Многоканальный контроллер LumaSMART

- Люминесцентные датчики по технологии Fluoroptic( с оптоволоконными кабелями

- Стандартные или упрочненные

- Удлинительные кабели

- Одинарные или 4-кабельная проводка

- Монтажная пластина на корпусе трансформатора или специальные пропускные блоки

- Пластина из нержавеющей стали с креплением на корпусе трансформатора с помощью болтов

- Отдельные пропускные блоки на корпусе трансформатора

- Принадлежности

- Корпус Nema 4

- Распорки

- Корпус NEMA 12

- Внутренние и внешние разъемы

- Портативный блок LUXTRON 812

Контроллер LumaSMART

Контроллер LumaSMART производства компании LumaSense Technologies является инновационным решением в области интеллектуальных систем нового поколения. Он предназначен для отображения температуры "горячих" точек обмоток трансформаторов в реальном времени и управления различными обслуживающими системами.

- Возможность установки от 4 до 16 каналов измерения температуры

- Отсутствие смещения значений температуры и необходимости калибровки

- Стандартные протоколы передачи данных TCP/IP, Modbus, ASCII и DNP3

- Стандартные коммуникационные порты RS232, RS485, USB и Eternet

- Источник света, сохраняющий стабильность в течение всего срока службы трансформатора

- Полностью интерактивный сенсорный дисплей

- Память 2 Гб с возможностью загрузки данных через порт USB

- Встроенная система самодиагностики и руководство по устранению неисправностей

Люминесцентные датчики Fluoroptic

Характеристики люминесцентных датчиков LUXTRON превышают характеристики обычных датчиков в условиях воздействия высокого напряжения, радиочастотного и электромагнитного излучения или коррозионных или кипящих жидкостей. Датчики отличаются простотой установки и не требуют обслуживания.

- Стандартные датчики Quality Probes( и упрочненные датчики DipTip(

- Витоновые уплотнители для предотвращения протечек трансформаторного масла

- Кевларовое покрытие и тефлоновая оплетка

- Защита от воздействия высокого напряжения, радиочастотного и электромагнитного излучения

- Защита от воздействия агрессивных химикатов

- Наиболее упрочненные датчики из всех, имеющихся на рынке

- Пятислойная изоляционная защита

Вставки WEIDMANN

Для размещения в обмотку трансформаторов наконечники упрочненных датчиков устанавливаются в специальные вставки. Все комплектующие, включая распорки, поставляются с сертификатами соответствия.

Удлинительные кабели

Компания LumaSense Technologies поставляет различные удлинительные кабели для подключения контроллера к пропускным отверстиям на корпусе трансформатора.

Одиночный удлинительный кабель

- Кварцевое оптоволокно с кевларовым покрытием в поливинилхлоридном кожухе

- 5, 10, 15 или 20 м (кабели другой длины могут быть изготовлены по отдельному заказу)

- Разъем SMA с уплотнительным витоновым кольцом для предотвращения протечек трансформаторного масла

4-кабельная удлинительная проводка

- Четыре оптоволоконных кабеля в единой оплетке

- Кварцевое оптоволокно с кевларовым покрытием в поливинилхлоридном кожухе (каждый кабель)

- 5, 10, 15 или 20 м (проводка другой длины могут быть изготовлены по отдельному заказу)

- Разъемы SMA с уплотнительными витоновыми кольцами для предотвращения протечек трансформаторного масла

Монтажная пластина

Монтажная пластина для установки на корпусе трансформатора (на болтах) выполнена из нержавеющей стали и имеет 4, 6, 8, 12 или 16 герметизированных пропускных отверстий, предотвращающих протечку трансформаторного масла.

Технический данные контроллера LumaSmart

Общие характеристики

| Количество каналов | От 4 до 16 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения температуры | -30(С… 230(С |
| Погрешность | не более (2(С во всем температурном диапазоне весь срок службы трансформатора без калибровки |
| Точность | (0,5(С |
| Разрешающая способность | 0,1(С |
| Время отклика | 1 сек |
| Срок службы источника освещения | Срок службы трансформатора |
| Защита от радио- и электромагнитного излучения | Полная |

Электрическая часть

| Питание | 90… 264 В переменного тока, 47… 63 Гц или 127… 370 В постоянного тока |
| --- | --- |
| Защита от перенапряжения | 4000 В (IEEE C37.90.1-2002) |
| Потребляемая мощность | 108 Вт (максимум) |

Механическая часть

| Монтаж | В монтажной стойке, в панели или на стене |
| --- | --- |

Интерфейс

| Дисплей на передней панели | 5,7” сенсорный полностью интерактивный дисплей |
| --- | --- |
| Считывание мощности сигнала с датчиков | Для всех каналов |
| Диагностика | Встроенная система самодиагностики и руководство по устранению неисправностей |

Внешние условия

| Рабочая темп. окр. воздуха | -30(С… 70(С |
| --- | --- |
| Темп. окр. воздуха при хранении | -35(С… 75(С |

Коммуникация

| Аналоговый выход | 4 - 20 или 0 - 1 мВ (по выбору) |
| --- | --- |
| Цифровой порт | RS-232 или RS-485, Ethernet, USB |
| Реле | 0, 8 или 16 программируемых реле типа С |
| Протоколы коммуникации | Modbus ASCII, Modbus RTU, DNP3.0, ASCII и IEC61850 |
| Реле состояния системы | 1 реле типа С |
| Сохранение данных | 2 Гб (c интервалом 1 мин., все каналы с кодами неисправностей и состоянием реле). Сохр. данных прибл. за 40 лет. |

Инновационное встроенное программное обеспечение

Инновационное программное обеспечение LumaSMART позволяет отображать данные со всех подключенных датчиков с цветной кодировкой. Использование сенсорного экрана исключительно поставляемого компанией LumaSense, вы можете сконфигурировать  этикетки каналов, задать уровни сигнализации и уровни срабатывания реле, а также загрузить данные. Кроме этого, функция диагностики позволяет легко протестировать заданные установки реле имитацией условий срабатывания сигнализации.