|  | Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10; Телефоны: (495) 783-39-64, 365-47-88; Факс: (495) 785-43-14, 366-62-83; Website: www.diagnost.ru; E-mail: diagnost@diagnost.ru |  |
| --- | --- | --- |

Модуль для измерения температуры участков опасного перегрева

m600

- Совместимость с упрочненными датчиками Rugged Probe( и стандартными датчиками Quality Probe(

- Датчики не подвержены воздействию электромагнитного, радиочастотного и микроволнового излучения

- Отсутствие ламп, светодиодный источник света с практически неограниченным сроком службы, не требующий замены

- Цифровой порт RS-232 и аналоговые выходы 0-10 В пост. тока, 0-1 мА или 4-20 мА

- Малогабаритная конструкция с возможностью установки на направляющую DIN

- Отсутствие необходимости калибровки

- Различные варианты питания

Экономичный модуль для производителей электрооборудования

Оптоволоконный модуль m600 представляет собой экономичное вспомогательное устройство для измерения температуры участков опасного перегрева Модуль специально предназначен для производителей электрооборудования желающих дополнить свое оборудование оптоволоконными средствами измерения температуры. Монитор заключен в малогабаритный корпус, устанавливаемый на направляющую DIN, оснащен цифровым портом RS-232 и аналоговыми выходами, и может быть легко подключен к стандартному компьютеру или системе SCADA.

Электронная часть монитора совпадает с электронной частью контроллеров для измерения "горячих" точек обмотки трансформаторов WTS-22 и ThermAsset(2. Представляя собой только вспомогательное устройство, монитор m600 является экономичным и универсальным средством, встраиваемым в любые системы контроля и управления, используемые производителями электрооборудования. При необходимости специалисты компании осуществляют техническую и консультационную поддержку.

Прямые измерения в реальном времени

Модуль m600 обеспечивает прямые и точные измерения температуры. Обычные индикаторы температуры обмотки отображают только условную температуру, полученную на основе тепловых моделей трансформаторов, рассчитываемых при нагрузке на одну фазу и с учетом температуры верхних слоев масла. Такие индикаторы точны только для определенных тепловых моделей и имеют задержку примерно на 5 часов после изменения реальной температуры обмотки. Кроме этого, испытания показывают, что погрешность таких индикаторов составляет от 5(С до 20(С. В результате они не обеспечивают своевременность получения данных о повреждении изоляции обмотки, которое приводит к снижению срока службы трансформаторов.

В отличие от подобных индикаторов модуль m600 измеряет реальную температуру обмотки, не требует использования тепловых моделей и не подвержен воздействию окружающей среды. Таким образом, системы защиты и охлаждения могут быть включены немедленно, предотвращая аварийные ситуации.

Области применения

- Системы контроля и управления

- Системы защиты и охлаждения

- Переключатели нагрузки

- Высоковольтные линии электропередачи

- Научные исследования и разработки

- Любое оборудование низкого и высокого напряжения

Характеристики

| Количество каналов | 1, 2 или 4 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения температуры | -100(С… 330(С |
| Электромагнитное воздействие | Защита от электромагнитного, микроволнового и радиочастотного излучения |
| Погрешность (некалиброванная) | (2(С |
| Частота измерений | от 1 до 4 Гц на канал, регулируемая |
| Единицы измерения | (С, (F, (K (по выбору) |
| Самодиагностика | вывод данных о состоянии прибора и нарушениях работы датчиков через цифровой порт |
| Питание | 24 В пост. тока (5%, 300 мА и +5В пост. тока (по отд. заказу) |
| Цифровой порт | RS-232C |
| Аналоговый выход | 0-10 В, 0-1 мА или 4-20 мА |
| Размеры | 74,7 мм (В) х 44,7 мм (Ш) х 104,5 мм (Д) |
| Температура окр. воздуха при хранении | -30(С… 75(С |
| Рабочая температура окр. воздуха | 10(С… 50(С, макс. отн. влажность 80% |

Принадлежности по отдельному заказу

| Описание | No. по каталогу |
| --- | --- |
| Разъем питания и RS-232 | 47-1060-08 |
| Разъем аналоговых выходов | 47-1163 |
| Запасные контакты для разъема аналоговых выходов | 47-1162 |
| Пластина для крепления на направляющей DIN | 90-2176 |
| Универсальный блок питания 24 В пост. тока | 08-14136-01 |

25-летний опыт эксплуатации

Технология Fluoroptic( , разработанная компанией LumaSense Technologies, обеспечивает абсолютную безопасность, надежность и стабильность измерений. Оптоволоконные датчики не подвержены воздействию электромагнитного, радиочастотного и микроволнового излучения.

Сенсоры оптоволоконных датчиков выполнены из инертных диэлектрических материалов, нанесенных на оптоволокно, и имеют высококачественную защиту. Сенсор возбуждается светом, и время затухания сенсора прямо пропорционально температуре. Это природное свойство флуоресцентных материалов не зависит от условий и срока эксплуатации датчиков, что обеспечивает отсутствие необходимости калибровки.

Упрочненные датчики 3-го поколения

Упрочненные датчики 3-го поколения Rugged Probe( производства компании LumaSense Technologies являются гибкими, армированными устройствами с уплотнительными кольцами, обеспечивающими герметизацию при установке датчиков на корпусах трансформаторов. Выполненные из кварцевого оптоволокна диаметром 200 мкм, эти датчики более гибкие, прочные и эластичные, чем датчики предыдущего поколения. Также могут использоваться стандартные датчики Quality Probe(.

Результат: успешная установка датчиков в более чем 95% случаев.