Теповизор для контроля эпидемиологической ситуации.

Модель: Hero-TD01-G

Для профилактики распространения COVID-19 новый термодетектор  Hero-TD01-G, применяет новый набор микросхем, большой массив термодатчиков и новейший алгоритм, обеспечивающий передовые функции распознавания  температуры тела.

# Высокая точность

Определение температуры лба до ± 0,2 ° C 99,9%:.

# Широкий диапазон обнаружения

0.3 м ~ 1.2 м определение температуры тела и лба.

Настраиваемая мультиязычность

Английский, испанский, итальянский, русский, японский, корейский интерфейс.

# Технические характеристики оборудования

| Модель | Hero-TD01-G |
| --- | --- |
| Параметр | Спецификация |
| Тип сенсора | Неохлаждаемая инфракрасная матрица в фокальной плоскости |
| Инфракрасная термографическая камера | 120*90 |
| Диапазон измерения температуры | 0.3m-1.2m |
| Точность тепловых измерений | ±0.2° C |
| Hardware |  |
| Процессор | AI chipset ARM Cortex-A7 quad-core, 4 x high performance CEVA DSP |
| ОС | Linux |
| Память | 8GB EMMC+1GB DDR4 |
| LCD | 7 дюймов, 1024*600 разрешение |
| Камера |  |
| Сенсор | Двойная 2MP, датчик низкого освещения |
| WDR | ≥120dB |
| Поле зрения (Диогн/гор/ верт) | 73 градуса /65 градусов /40 градусов |
| Iris | F2.0 |
| Длина фокуса | 4.3мм |
| Интерфейс |  |
| Вход сигнализации | 2 шт. |
| Выход сигнализации | 1 шт. |
| Источник питания | DC12V, 2A (9 -16V DC) |
| Потребляемая мощность | меньше 20W |
| Ethernet | 1 шт. RJ45 10M / 100M Ethernet |
| USB | 1шт. USB 2.0 |
| Общие |  |
| Рабочая температура | -40 ~ + 60 ° C. |
| Габариты | 120мм*226.5мм*33.5мм |

# Размеры Ед.изм.: мм

Установка:

## Опорное крепление Hero-BK-PM

__________________________________________________________________________________

| Телефоны: (495) 365-47-88 | Телефакс: (495) 366-62-83 | E-mail: diagnost@diagnost.ru. Internet: http://www.diagnost.ru | Адрес: 105187, Москва, Проезд окружной, д.15, кор.2 |
| --- | --- | --- | --- |